# Säkerhet vid föreningens mobilkran

- Mobilkranen för båtlyft skall årligen besiktigas av auktoriserat besiktningsman.

- Kranföraren skall utföra egenkontroll på mobilkranen, lyftstroppar, kranvajrar och annat som kan påverka säkerheten vid båtlyft.

- Före lyft skall kranföraren försäkra sig om att kranen är rätt uppställd med stödbenen rätt ansatta.

- Förutsättningar för båtlyft

- Att säkerheten för båtlyft är kontrollerad.

- Att båten som skall lyftas tillhör medlemmen och att avgifterna för båtlyftet är betalt. Vid akut fara att sjunka får båt som inte tillhör medlem lyftas.

- Båten som skall lyftas måste vara försäkrad.

- Minimera eventuella risker vid båtlyft

- Kontrollera att båten vid lyft hänger i våg.

- Håll kontroll över att mobilkranens maximala kapacitet inte överskrids, kontrollera bomvinkeln och den maximala belastningen för bomvinkeln.

- Inga arbeten får förekomma under den hängande lasten, ingen får uppehålla sig vid sidan om båten när den hänger i lyftstropparna.

- Om den i lyftstropparna hängande båten av någon anledning inte kan sjösättas skall den åter ställas på båtvagnen. Samma gäller om båten inte kan ställas på båtvagnen skall den åter sjösättas.

- Med last hängande i kranen får kranföraren inte avlägsna sig från kranens hytt.

- Båtägarens ansvar

- Båten som lyfts med föreningens mobilkran måste tillhöra medlemmen.

- Avgifterna till föreningen måste vara betalda före båtlyft

- Båten skall vara försäkrad och försäkringsbrevet skall uppvisas vid anmodan från kranföraren

- Båtägaren ansvarar för båtlyftet och båtens placering på båtvagnen. Båtägaren eller av denne utsedd person dirigerar kranföraren. Endast en person skall dirigera kranföraren.

- Om olyckan är framme

- Vid personskada kontakta 112

- Vid skada på föreningens egendom, kontakta maskinförman alternativt materalförvaltaren.